AUDIUM奥笛-康逸系列有源音箱 操作说明

非常感谢您对 AUDIUM 产品的信任！

使用这对有源音箱，您可以连接到内置前置放大器的设备，或具有可调节音量输出的信号源。如果您使用电脑作为信号源，建议您使用高质量的声卡或使用外部解码器。

在安装扬声器之前，请先阅读本手册。它提供了所有必要的信息和提示，如何进行设置以及使用AUDIUM音箱，以实现最佳音乐再现。

通过注册产品，您可以将扬声器的合法保修期延长至5年，将电子产品的保修期延长至3年。这独立于您的经销商。 购买这些音箱后两周内，请访问www.audium.com或填写随附的保修卡。

安全说明

1. 阅读本手册，并按照提供的说明进行操作。

2. 请勿在潮湿的地方或水附近操作、使用音箱。

3. 本音箱设计用于建筑物内部。不要在户外操作它们。

4. 请勿在热源附近使用音箱。 例如辐射加热器，火炉，壁炉，放大器，或其它产生热量的设备。

5. 如果您长时间不使用音箱，请断开本有源音箱的电源。

在损坏或故障的情况下，请勿尝试维修音箱。 请与经销商或授权服务人员联系。（注：中国国内请联系 汕头市音特网络科技有限公司，广东省汕头市龙湖区高新嘉泽大厦一楼1A06，电话0754-8726-5982）

预热时间:

本音箱装配有往复作动的部件，因此，您需要一个时期运行作动部件，使其能够达到设计的预期。 请播放具有宽广频带的音频信号至少2天。 建议使用特殊的煲机CD。 或者使用调频收音机，调谐到没有广播信号的频率。

请注意，音箱长时间不使用后，作动部件会恢复为原始的“刚性”状态。请播放音乐几个小时的，给您的音箱煲机。

您一定会注意到保真度的提高！

扬声器的保养使用柔软的略湿的布进行清洁。 避免使用腐蚀性清洁剂或特殊的饰面抛光剂。 膜上的灰尘可以通过软刷轻轻去除。 不要用手指触摸膜！

脚钉：

当箱体向后稍微倾斜几度时，AUDIUM落地式音箱的辐射效果最佳。因此，将箱体后面的脚钉完全拧入，将前面的脚钉拧出越5毫米。请注意音箱的位置要稳定。最后，可以用适当的螺母拧紧脚钉。

注意：为保护木地板，我们建议您使用钉垫，您可以从经销商那里购买。您也可以使用任何金属片。

防尘罩：

默认情况下，奥笛音箱配有防尘罩。只要您愿意，可以将其取下。这些防尘罩是根据声学技术设计的，但将它们取下时可以实现最佳的声音性能。

低音反射管：

低音反射管用半渗透性泡沫塞密封。 请勿取出它以改变低频响应。如果您想增强低音，可以使用“音箱设置”中的“低音设置”来实现。

音箱摆放位置

聆听位置：

如图所示，两只音箱和您的聆听位置，理想状态是形成一个等边三角形。音箱之间的距离为A，应小于音箱与聆听位置之间的距离B。 两只音箱的距离A应该应该不小于2米。

音箱摆放位置：

音箱靠近墙壁80厘米的位置，会引起低音再现的增加。因此，您可以尝试将其保持为最小距离。通过更改此距离，可以调节低音的强度。

如果由于您的房间状况而无法这样做，则可以使用设置中的“Position位置”设置来修正此问题（请参见下文）。如果音箱距离墙壁小于80厘米，请选择“Near the wall靠近墙壁”设置。如果音箱在墙角处，请选择“Comer共聚”设置。

您可以根据实际情况分别配置音箱。例如，一只音箱放置在墙壁附近，另一只音箱放置在一个角落等等。

调整：

根据音箱的方向和角度，您可以在明亮度，舞台深度和再现等方面做调整。

音箱的全频单元与您的头部平行，以确保声音的高度。在许多环境中，最好将音箱向后倾斜，这可能会具有更庞大的声像；相反，音箱对准头部，将使声音舞台更紧凑，并且更突出。

音箱的控制和连接

1. 显示：OLED屏显示音箱当前状态。

2. 旋钮/按钮：用于菜单导航和参数设置。

3. 电源指示灯：音箱处于工作状态时呈红色亮起，待机时呈红色变暗

4. Line-Input线路-输入：将此输入与音频源前级连接

6.Power电源插座：在此处插入适配器电源线的插头。

电源适配器:

AUDiUM 有源音箱具有外部电源适配器。请将电源适配器一头连接市电，另一头插入音箱的专用插座。

连接:

请使用高品质的RCA信号线将音箱与前置放大器的Pre output音频输出相连。由于计算机/笔记本电脑的集成声卡通常不符合AUDIUM音箱的声音品质，因此建议使用外部解码器，您可以通过USB线将其连接到计算机。

操作：显示屏显示当前状态，设置和菜单。

使用旋钮调整设置：顺时针或逆时针旋转以浏览菜单/更改值。您也可以使用它来锁定或静音（请参阅下面的“音箱的静音和锁定”）

音箱的静音和锁定:

静音:

如果在状态显示期间短暂按一下旋钮，扬声器将静音。 因此，您只需停止播放即可插拔或拔下RCA电缆，而不会引起嗡嗡声或机噪音。再按一次即可取消扬声器静音，或者在10秒后自动取消（可以在“设置”菜单中更改此值）

锁定音箱：

为了防止不必要地更改参数，您可以锁定音箱。 持续按住旋钮，显示屏显示锁止状态，从而防止您的孩子修改设置。需要解锁，请再次按住该旋钮。如果音箱电源断开，则锁定设置被释放。

自动开启和关闭：

奥笛有源音箱具有信号检测功能。 如果未播放音乐，音箱将在15分钟后进入待机状态（可以在“设置”菜单中更改此值），如果检测到音乐信号，则音箱将自动开启。

设置：

菜单导航很容易操作，在显示状态的同时，旋转旋钮以打开菜单。

滚动旋钮可以浏览菜单。找到需要更改的设置项，按下旋钮，然后旋转旋钮更改参数。 再按一次按钮保存设置。

一定时间后，菜单会自动退出。

菜单导航:

| 图形 | 菜单 | 内容 | 选项 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 低频 | 低音电平（音量）微调 | -1、0，+ 1或+2 |
|  | 音箱位置 | 选择音箱摆放位置 | 在“Free房间中间”，“Near the Wall靠近墙壁”或“Set up in a corner角落”之间选择 |
|  | 房间属性 | 设置聆听室的家具较多，还是较空阔。 | Strongly reverb强烈混响 或 混响（空阔、少家具的房间），dampened阻尼 或 强阻尼（家具设备较多的房间） |
|  | 增益 | Line in输入增益（放大系数） | -3dB, 0dB, +3dB, + 6dB |
|  | 均衡器 | 选择均衡器 |  |
|  | 其它设置 | 包括显示等其它设置选项 |  |
|  | 退出菜单导航 |  |  |

EQ均衡器菜单:

进入均衡器选项后，您可以根据频率来配置参数。

斜率（Q值）可以增加或减小处理频率点的频带宽。 它可用于处理低音共鸣或室内驻波。

|  | EQ On/Off | 打开/关闭均衡器 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Frequency频率 | 选择处理点的频率 | 将中心点频率值设置在20Hz到200 Hz之间 |
|  | Gain增益 | 设置处理频率的增益 | 介于-24和+6 dB之间 |
|  | Q值 | 在这里设置处理频率的带宽 | 介于1到10之间 |

频率决定了均衡器处理点的位置，均衡器的增益以及宽度和质量。下图显示了均衡器的不同设置。

Setup Menu其它设置菜单:

|  | Auto Off自动关闭 | 音箱在没有音乐信号进入待机状态的时间 | 介于1到15分钟 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mute静音 | 点击静音后退出的时间 | 可以选择10秒 |
|  | 显示亮度 |  |  |
|  | 显示屏变暗选项 |  |  |
|  | Language语言 | 操作语言 |  |
|  | Factory Reset出厂设置 | 恢复到出厂设置状态 |  |
|  | 信息 |  |  |