AUDIUM奥笛—SUB 12有源超低音箱 操作说明

非常感谢您对AUDIUM产品的信任！

AUDIUM Sub 12可以无缝连接到HIFI音响和环绕AV家庭影院系统中。在安装低音炮之前，请阅读本手册。手册提供了设置选项，以及从AUDIUM低音炮获得最佳音效所需的所有信息和提示。

产品及附件清单：

1x AUDIUM低音炮

1 x电源线

1x用户手册

1 x保修卡

4 x尖钉（M8螺纹）

通过注册产品，您可以将扬声器的合法保修期延长至5年，将电子产品的保修期延长至3年。这独立于您的经销商。购买这些音箱后两周内，请访问www.audium.com或填写随附的保修卡。

安全说明

1. 阅读本手册，并按照提供的说明进行操作。

2. 请勿在潮湿的地方或水附近操作、使用音箱。

3. 本音箱设计用于建筑物内部。不要在户外操作它们。

4. 请勿在热源附近使用音箱。 例如辐射加热器，火炉，壁炉，放大器，或其它产生热量的设备。

5. 如果您长时间不使用音箱，请断开本有源音箱的电源。

在损坏或故障的情况下，请勿尝试维修音箱。 请与经销商或授权服务人员联系。（注：中国国内请联系 汕头市音特网络科技有限公司，广东省汕头市龙湖区高新嘉泽大厦一楼1A06，电话0754-8726-5982）

预热时间:

本音箱装配有往复作动的部件，因此，您需要一个时期运行作动部件，使其能够达到设计的预期。 请播放具有宽广频带的音频信号至少2天。 建议使用特殊的煲机CD。 或者使用调频收音机，调谐到没有广播信号的频率。

请注意，音箱长时间不使用后，作动部件会恢复为原始的“刚性”状态。请播放音乐几个小时的，给您的音箱煲机。

您一定会注意到保真度的提高！

扬声器的保养使用柔软的略湿的布进行清洁。 避免使用腐蚀性清洁剂或特殊的饰面抛光剂。

脚钉：

为保护木地板，我们建议您使用钉垫，您可以从经销商那里购买。您也可以使用任何金属片。

控件和连接器：

1.显示屏：OLED图形显示屏显示当前设备状态。

2.旋钮/按钮。

3.电源LED：超低音扬声器激活时呈红色亮起，待机时呈红色变暗。

4.输入LED：指示有效输入。

5.模拟输入1（LFE 效果/立体声）：连接到前置放大器的PreOut，或环绕声AV放大器的Sub / LFE输出。

6.模拟输入2（XLR平衡）：如果您的前置放大器具有平衡LFE音效输出，并且由于Sub 12离系统更远而需要更长的电缆，则建议使用此输入。

7.模拟输入4（音箱线端子/立体声）：如果您的放大器没有PreOut或Sub / LFE Out，请使用此输入。

8.电源插座：在此处插入电源线。确保插座旁边指示的电压与您的电源电压一致。

显示

显示屏显示当前状态、设置和设置菜单。

使用旋钮在低音炮上进行设置：顺时针或逆时针旋转以浏览菜单/更改值。您还可以使用此功能锁定或静音低音炮（请参阅“静音和锁定低音炮”一节）。

显示扬声器型号和当前扬声器状态：

型号：SUB 12

低音炮类型：有源

静音和锁定低音炮

使低音炮静音：

如果在状态显示时按下旋钮，则低音炮将静音。因此，您可以简单地停止播放，以了解有无低音炮的音乐播放差异。再按一次取消静音。这也会在10秒后自动发生（可以在设置菜单中更改此值）。

锁定低音炮：

为了防止不必要地更改参数，您可以锁定低音炮。显示屏显示锁头图标时，按下旋钮，低音炮被锁定（防止您的孩子调节低音炮！）。要解锁，请再次按住旋钮。如果电源中断，则再次释放锁定。

自动开启和关闭：

奥笛有源音箱具有信号检测功能。 如果未播放音乐，音箱将在15分钟后进入待机状态（可以在“设置”菜单中更改此值），如果检测到音乐信号，则音箱将自动开启。

低音炮内置音乐信号检测功能。如果检测到没有音乐播放，则低音炮将在15分钟后切换到待机状态（此值可在设置菜单中更改）。如果检测到音乐信号，低音炮将自动再次打开。

重新启动/插入电源会使您的低音炮恢复到其最后的状态。所有参数均存储在不会丢失其内容的长期存储器中。

设置菜单：

菜单导航很容易操作，在显示状态的同时，旋转旋钮以打开菜单。

滚动旋钮可以浏览菜单。找到需要更改的设置项，按下旋钮，然后旋转旋钮更改参数。 再按一次按钮保存设置。

一定时间后，菜单会自动退出。

菜单导航:

| 图形 | 菜单 | 内容 | 选项 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Iuput输入选择 | 选择音频输入源 | Cinch单端输入、XLR平衡输入、LS音箱线 |
|  | 配置 | 如果您使用AUDIUM音箱搭配Sub 12，则可以在此处调用预定义的配置文件（频率，斜率，高通）。 | 注意-它们的当前设置将被这些值代替。 |
|  | 音量 | 低频重放的音量 | 0-100 |
|  | 截止频率 | 低音炮的上限频率 | 30-180赫兹 |
|  | Slope坡度 | 截止点滤波器的频率陡度 | 6，12，18，24dB/倍频程 |
|  | HighPass高通 | 12dB滤波器可用于过滤最低频率 | 20-50赫兹 |
|  | 相位 | 更改相位位置。以适应主要扬声器。 | 0-180度 |
|  | 极性 | 反转输入信号的极性 | 正常/反转 |
|  | 均衡器 | 可定制的EQ滤波器，以调整给定（取决于房间）频率的倾斜度/增益。 | EIN/AUS开/关 Frequency频率 Q值（坡度）1-10 Gain增益-20 - +3 |
|  | Memory记忆 | 记忆您的个人设置项 | 3组 |
|  | 其它设置 | 包括显示等其它设置选项 | 显示，自动关机，信息等等 |
|  | 退出菜单导航 |  |  |

Setup Menu其它设置菜单:

|  | Auto Off自动关闭 | 音箱在没有音乐信号进入待机状态的时间 | 介于1到15分钟 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mute静音 | 点击静音后退出的时间 | 可以选择10秒 |
|  | 显示亮度 | 调整显示屏亮度 | Standard标准-5级 |
|  | 显示屏变暗选项 | 显示关闭的时间 | 标准：显示不会变暗 |
|  | Language语言 | 操作语言 |  |
|  | 信息 | 关于设备的信息 |  |
|  | 退出 | 返回主菜单 |  |

Profile配置（搭配Audium其它音箱）

AUDIUM Sub 12具有预定义的配置文件，可简化与其它AUDIUM音箱的组合。选择菜单项 “profile配置”，在子菜单中，您将找到Comp3、5、7、8和9的条目。通过旋钮选择相应的音箱型号，按下 “ Load加载”或“ Back返回”。

Load加载所选的配置文件，这意味着低音炮出厂预设的频率、斜率、高通、相位和极性的当前值将被配置文件的选定音箱值覆盖。 菜单条目然后变为“Active”（直到您更改参数选项）。

加载预定义的配置文件将保存在3个用户存储器之一。

User Memories用户记忆

AUDIUM sub 12具有3个用户存储器，可以存储所有设置的参数。

选择菜单项“Memory内存”，在下面的子菜单中，您将找到User1，User2和User3的条目。 如果选择条目（通过按下旋钮），则要输入“Load载入”，“ Save存储”或“ Back返回”项。 然后“Load载入”从用户存储器中加载所有设置。 “Save存储”将所有设置存储在用户存储器中。“Save返回”可让您返回到配置文件选择。如果已加载或保存用户存储器，则该项目将变为“Active”（直到您更改参数）。

低音炮摆放位置

请记住，低音炮靠近墙壁会增强低频响应，靠近角落则会最大化！ 如果可能的话，尽量不要将低音炮放在角落。

您的聆听位置也是如此。

连接选项1：具有Sub / LFE信号RCA莲花输出端子的AV /环绕/前置放大器，这是家庭影院、HIFI应用的标准方案。

连接选项2：具有Sub / LFE平衡信号XLR卡农输出端子的AV /环绕/前置放大器。

连接选项3：具有功率音箱输出端子的AV /环绕/合并式/后级放大器。

不带前置输出的器材，而是只有音箱线端子的合并功放或后级功放：将音箱线输出连接到低音炮的音箱输入。低音炮并不使用功放的输出功率，只是从中采集低频信号，对功放没有额外的负担。

连接选项4：只有一组前级输出端子的前/后级组合：

在前级放大器和功率放大器之间使用一进二出转接头，将前级信号连接到功率放大器及低音炮。

问题与解答

问：低音炮有2个RCA输入（LFE和R），但我的环绕声放大器只有一个低音炮输出，可以只接LFE吗？

答：是的，这不是问题，请将AV输出的SUB或LFE端口连接到低音炮的LFE端口。当然，您可以使用Y型一进二出转换头将AV输出信号接低音炮的两个RCA输入。

问：我的环绕声放大器既有RCA有XLR输出，我应该使用哪一个？

答：均可。如果放大器和低音炮之间的电缆长度超过5米，请使用平衡的XLR信号线。

附录：技术参数

型号：Sub 12有源低音音箱

单元口径：300mm（12”）

功率：250W

最大单元功率：230W

控制：显示屏/按钮旋钮

输入端口：2 x RCA, 1 x XLR, 1组音箱线端子

尺寸：58 x 50 x 62厘米

重量：25公斤