前面板

- 交流电源指示灯：检测到交流电源连接到电源插座时自动亮起。

- 远程触发模式激活指示灯：设置为 远程触发模式 时亮起。

远程触发模式：所有滤波器输出均关闭。 接受触发信号时激活。

正常模式：所有滤波器输出在供电时自动打开

- 输出电流指示：显示输出电流，单位为安培

- 输出电压指示：显示当前输出电压，单位为伏特

- 输出功耗指标：显示当前滤波器输出总功耗。

背面板

- 低电流滤波插座：用于连接音源和解码器、前置放大器

- 高电流滤波插座：专为功率放大器而设计。

- 远程触发信号端子：IN为触发输入端子，OUT为触发输出端子

- 远程触发/普通模式选择：拨动开关用于远程/普通模式，请选择普通模式

- 显示屏幕开关：打开/关闭前面板显示

- 保险断路器：15A规格。 在电涌期间自动切断

- 接地端子

- 交流电源输入插座