# NuPrime CDP-9快速操作指南

1、CD片仓

2、控制旋钮/按键

电源：长按3秒，开、关机

音量：向右旋转增加音量，向左降低

输入音源选择：轻按，切换音源

3、耳机插口

4、显示窗

5、待机指示灯

6、红外线窗

7、功能键（SRC为升频键）

音源输入接口：

COA：同轴数字输入

OPT：光纤数字输入

USB：异步数字输入，可接电脑、数播、NAS等

EXT：拓展输入，接NuPrime蓝牙模块、WR-100网播模块（均为选购件）

AES：专业数字输入

模拟输出：

立体声RCA输出（4Vrms）

真平衡XLR输出（8Vrms）

数字输出：

光纤输出 (最高至 24 bits / 192 kHz) (DoP64)

同轴输出 (最高至24 bits / 768KHz) (DoP256)

I2S 输出 (最高至 24 bits / 768KHz) (DoP512)

遥控器

Power：电源开关

DIS: 液晶屏信息

CH +：音源输入切换

CH -：音源输入切换

VOL +：增加音量

VOL –：降低音量

Mute: 静音

RPT：循环播放

SRC：采样率调整（按下后由音量键调整）

播放CD碟片

按CH+或CH-音源选择键，至液晶屏显示CD PLAYER时，相关的仓门、播放、选曲等按键方可操作。

SRC采样率调整（升频）

将任意音源的采样率进行上采样或下采样调整至您的喜好。

设置SRC时，按前面板或遥控器上的SRC键，使用音量键+、-选择所需的值，再次按SRC按钮进行确定。

采样率为44、48、88、96、176、192、352、384、705、768KHz、DSD64、128、256、512。显示SRC OFF时为关闭采样率调整。