NuPrime CDT-8 pro快速操作指南

电源：打开机背的电源机械开关后，电源键长按3秒开机、待机，也可使用遥控器

光纤输出 可选择的采样率 (SRC升频): 44.1、48、88.2、96K、176.、192KHz及DoP64，可正常工作频率视乎解码器性能

同轴输出、AES输出、IIS输出 可选择的采样率 (SRC升频): 44.1、48KHz、88.2、96KHz, 176.4、192、352.8、384、705、768KHz，以及DoP64、DoP128、DoP256，可正常工作频率视乎解码器性能

采样深度：24BIT

IIS接口与HDMI相同，请选购数字音频IIS线材使用，使用HDMI线、接驳不同品牌解码器可能会有某些采样率不能工作的情况。

遥控器

SRC采样率控制：NuPrime专业技术，按下SRC键进入，显示屏显示“SET SRC OFF”：此时SRC未启用，按“升频”或“降频”，采样率将进行循环：PCM 44>PCM48>PCM88>PCM96>PCM172>PCM196>PCM352>PCM384>PCM705>PCM768>DSD64>DSD128>DSD256>SET SRC OFF

根据不同的数字接驳及解码器，某些采样率可能无法正常工作。

播放模式：

按遥控器上的RPT按钮切换播放模式：REPEAT ONE重复播放 >  REPEAT ALL重复所有 > SHUFFLE ALL全部混音 > SHUFFLE REP混音重放 > REF SHU OFF关闭。

当选择REPEAT ONE时，只有当前曲目将被重复播放，上一曲/下一曲将从头开始重复当前播放曲目。播放模式显示为RT时为重复播放模式。当选择REPEAT ALL时，专辑中的所有曲目将按数字顺序重复，液晶屏显示为RA。当选择SHUFFLE REPEAT时，专辑中的所有曲目将以随机顺序重复播放，液晶屏显示为SR。