NuPrime CDT-10快速使用说明

前面板

按键1：进仓、出仓

按键2：电源待机

按键3：停止

图示4：CD碟仓

图示5：显示屏

按键6：播放、暂停

按键7：选曲

背面

请使用同轴线 或 光纤线、AES专业数字线（注意阻抗为110欧姆）、I2S数字线，连接到解码设备的相应端口。请注意AES线应选用110欧姆阻抗规格。I2S请与NuPrime相关器材连接，如果与其它品牌器材连接，可能无法正常使用。

遥控器

如要更换电池，请卸下4颗螺丝和底盖。

I2S数字端口针脚定义：

NuPrime数字转盘的I2S请连接NuPrime品牌数字设备，以确保正常使用。

操作使用

接入电源，电源开关置于I开启状态。长按电源待机键3秒钟，或按下遥控器上的电源待机按钮，CDT-10开启并如下显示：

注意：在CD光盘载入、准备就绪前，所有的功能被禁用。

CD光碟读取后会显示如下：

1.播放模式：显示当前播放模式：Repeat One重复一遍，Repeat All全部重复，Shuffle Al全部随机播放，Shuffle Repeat随机重复播放，没有重复或随机播放。

2.专辑的总曲目：显示专辑中有多少曲目。最多可以显示99首曲目。

3.专辑的总时间：显示专辑中所有曲目的合并播放时间。

如果未放置DISC或装入的格式不正确，则显示NO DISC。

选择曲目：

要进行曲目选择，请按遥控器上的任意数字键以选择所需的曲目。

对于少于10首曲目的CD，只需按曲目编号，然后按PLAY按钮即可开始播放。

对于具有10首以上曲目的CD，请先输入十位数，然后输入一位数，再按PLAY。

CD播放模式（RPT功能只能在播放期间激活使用）

您可以按遥控器上的RPT按钮选择播放模式：REPEAT ONE重复一遍，REPEAT ALL重复全部， SHUFFLE ALL全部随机，SHUFFLE REP随机重复，以及REF SHU OFF关闭随机。

当选择REPEAT ONE重复一遍时，将仅重复播放当前曲目。点击退曲/进曲将从头开始重复当前播放的曲目。

播放模式显示更改为RT（重复曲目）时，液晶屏显示如下：

播放模式显示更改为RA（全部重复）时，显示如下：

当选择SHUFFLE ALL随机全部时，专辑中的所有曲目将以随机顺序播放一次。

播放模式显示更改为SA（全部随机播放），显示如下：

播放模式显示更改为SR（随机播放）时显示如下：

重要功能：SRC 采样率转换（升频）

SRC允许您将CD原采样率调整到所需值。

请按遥控器上的SRC键，调出SRC菜单，然后选择遥控器选择 < 或 > 切换到目标采样率后，再次按SRC按钮。

请注意，一旦激活了SRC菜单，所有其他功能都将被禁用，直到设置完毕。

初始显示为SRC OFF（关闭），按 > 从PCM 44.1开始

最高采样率为DSD256。