NuPrime DAC-10快速操作指南

电源：将机器背面板电源机械开关置于“IN”，前面板 音量键 长按3秒后机器开机。也可用遥控器电源键开机。

音源选择：音源选择键左选或右选，音源将按以下顺序进行：U（USB输入）>C（同轴1）>O（光纤1）>C（同轴2）>O（光纤2）>1（模拟输入1）>2（模拟输入2）

音量：00-99共99级

增益：输入音源可以选择增益L（x1，RCA输出电平2V、XLR输出4V）或H（x2，RCA输出4V、XLR输出4V）

INPUT输入：COAX1、2：同轴数字输入；OPT 1、2：光纤数字输入；LINE 1、2：模拟音频输入；USB：USB数字输入

TRIGGER OUT：电源开关触发信号（接ST-10后级等使用，线材另购）

OUTPUT：模拟线路、前级输出

遥控器