NuPrime
DAC-10H

快速使用手冊

規格：

輸入接口:

- 1個USB數位接口（電腦外置高階音效卡）

- 2 個數字同軸接口

- 2 個光纖數字接口

- 2 組模擬輸入端子（蓮花座）

輸出接口:

- 模擬立體聲輸出 (Line out)

- 平衡式模擬輸出 (XLR-3 socket pre-out )

- 平衡式耳放輸出(XLR-4 socket )

- 標準耳放輸出 (6.3 mm jack socket )

- USB採樣率：44.1KHz，48KHz，88.2KHz，96KHz，176.4KHz，192KHz，352.8KHz，384KHz和DSD 2.8MHz（DSD64），5.6MHz（DSD128）11.2MHz（DSD256）

- 數字訊號採樣率: 44.1KHz, 48KHz, 88.2KHz, 96, 176.4KHz, 192KHz

- 最大採樣率: 24-bits

- 位元分辨率: 16-24-bits

- 頻率響應: 10Hz to 80kHz

- 最大輸出功率:  680 毫瓦 在 1 kHz and 600歐姆負載使用平衡式輸出

- 模擬頻率響應:  < 10 Hz to > 100 kHz

- 左右聲道串音干擾: 小於 93 dB @ 1 kHz

- 失真率: < 0.0003%

- 動態範圍:在600歐姆負載時大於115dB

- 尺寸：高度：59mm寬度：215.4mm深度：382.6mm

- 重量: 10.5  磅 ( 4.8  公斤 )

- 輸入電壓 : (90VAC~130VAC // 210VAC~ 250VAC) 使用電壓選擇開關切換

- 電源保險: 慢斷,T2.5A, 250VAC

前面板視圖:

電源和輸入選擇器及指示器:

- 上一個輸入段位

- 電源開/關：按3秒機器開啟。待機燈熄滅，單元打開。

按3秒機器關閉。單元關閉，待機指示燈亮起。

>  下一個輸入段位

輸入指示燈：

# U：電腦USB數字輸入

# C：同軸數字音訊輸入  組別1

# O：光纖數字音訊輸入  組別1

# C：同軸數字音訊輸入  組別2

# O：光纖數字音訊輸入  組別2

1：模擬立體聲蓮花座輸入1

2：模擬立體聲蓮花座輸入2

音量按鍵 :

- 音量減小。按住可連續遞減。

  - 靜音：按一次可完全靜音本機。按住3秒可靜音前級輸出,耳機保持工作。

    - 提高音量。按住可連續增加。

      - 同時按住兩個按鈕3秒鐘可激活 / 停用劇院模式。

在劇院模式下，音量調節將被禁用。輸出增益設置為0 db。

耳機輸出也將被禁用。

警告！所有輸入將在劇院模式下直通 , 請注意此時訊源輸入音量！

如果只需一個輸入處於直通模式，請手動設置音量為94。

平衡式耳機接線圖:

顯示器標示狀態：

採樣率顯示：

# PCM：44.1,48,88.2,96,176.4,192,352.8,384

# DSD：d 2.8，d 5.6，d11.2

增益標示：HH，HL，LH，LL

音量標示 :	00 ~ 99

增益表：

增益控制設置的簡要說明和對照表：

後面板視圖:

輸入：

# USB：電腦USB數字輸入

# COAX1：同軸數字音訊輸入  組別1

# COAX2：同軸數字音訊輸入  組別2

# OPT1：光纖數字音訊輸入  組別1

# OPT2：光纖數字音訊輸入  組別2

# LINE1：模擬立體聲蓮花座輸入1

# LINE2：模擬立體聲蓮花座輸入2

輸出：

模擬輸出：立體聲RCA輸出（數位模擬轉換輸出/純前級輸出：低音炮兼容）

# XLR平衡式輸出

觸發輸出接口：連接到功率放大器（ST-10）能遙控後及功放的電源開關。

市電輸入電壓選擇開關

確保設備底部的交流電壓選擇開關切換到您所在國家的適當電壓。

所有DAC-10H的出廠開關設置為230V AC，以防止意外損壞。

打開設備背面的交流電源開關。 DAC-10H現在將處於待機模式。前面板上的藍色LED指示燈將亮起。

遙控器使用說明:

- 電源開啟 / 待機

# USB：電腦USB數字輸入

# COAX 1：同軸數字音訊輸入  組別1

# COAX 2 : 同軸數字音訊輸入  組別2

# OPT 1 : 光纖數字音訊輸入  組別1

# OPT 2 : 光纖數字音訊輸入  組別2

# L1/L2:  在LINE1和LINE 2之間切換。

# Mute:   使功放靜音。

# VOL+:  增大音量。

# VOL-:   降低音量。

如何在NuPrime遙控器中安裝電池：

由於航空貨運安全措施，電池不可預先安裝於遙控器內。

要安裝電池，請取下平頭十字螺絲（如下圖所示從左側第2個螺絲），並滑出底板。

滑出後置放電池後再度鎖上此螺絲。

NuPrime驱动程序

Win7,8,10驱动下载：http://120.25.165.102/upload/nuprime/NuPrime_UsbAudio_v4.55.0_2018-12-21_win7_8_10.zip

Winxp驱动下载：

http://120.25.165.102/upload/nuprime/NuPrime_UsbAudio_2015-01-01_winxp.zip