NuPrime DAC-9解码前级 快速操作指南

2019年5月修订版

前面板

左侧旋钮：输入选择旋钮 及 电源开关按键

长按3秒为电源开/关待机模式，旋转旋钮在输入之间切换

右侧旋钮：音量旋钮 及 静音按键

显示屏内容：切换音源显示码率：

（PCM） 44.1  48    88.2    96   176.4   192   352.8   384

（DSD） d2.8（64）  d5.6（128）  d11.2（256）

（音量） 00 ~ 99

（输入通道）C1: 同轴数字  O2: 光纤数字  U3: USB  E4: 拓展输入 A5: 立体声模拟输入 AE：AES数字输入

背面板

输入接口：

C1：同轴数字输入  O2: 光纤数字输入 U3：USB异步数字输入 E4: 拓展输入（适用于新派BTR-8蓝牙模块） A5：立体声模拟输入 AE: AES数字输入

注意：因厂商外包装印刷图片输入接口标注有误，所有接口请以本中文说明书为准。

输出接口：

XLR：平衡音频信号输出，可连功放、后级功放、耳机放大器等

ANALOG OUT：RCA音频信号输出，可连功放、后级功放、耳机放大器等

SPDIF OUT：光纤数字信号输出

电源插座 及 开关：打开交流电源开关后，DAC-9将处于待机模式，蓝色LED

指示灯在前面板上亮起。

遥控器

DIS：显示屏开关

A5 及 AE：按A5将在A5\AE之间转换

如何使用DAC-9的DSD规格：

一、推荐使用具备DSD数字输出的数字播放器，使用USB线连接，设置、选择数播的输出通道为NuPrime DAC-9即可；

二、使用苹果mac或电脑，以USB线连接。

苹果mac不需要安装驱动程序，推荐使用JRiver播放软件。

windows电脑请安装NuPrime驱动程序。推荐使用JRiver或者Foobar 2000播放软件。

Win7,8,10驱动下载：http://120.25.165.102/upload/

Winxp驱动下载：http://120.25.165.102/upload/