Evolution DAC 快速使用手冊

电源、输入选择及操作菜单：

短按INPUT键 开机 或 进入待机模式；

转动旋钮可切换音源输入：USB、光纤、同轴、AES、I2S

在菜单模式下，转动旋钮切换菜单选项，短按可加载该功能。

静音、音量和进入菜单模式：

短按VOLUME键为 静音/取消静音；

长按3秒，进入/退出菜单模式；

转动旋钮调节音量；

在菜单模式下，转动旋钮切换选项。

STANDBY LED灯

在机械电源打开后，该LED亮起表示EVO DAC处于待机状态。

DISPLAY OFF LED灯：

该LED指示灯亮起，表示显示屏已关闭。

数字音源输入：

USB输入：USB端口能够接受的数字音频，最高可达PCM 384KHz和DSD 256。

IIS / DSD输入：使用HDMI电缆从NuPrime的音源设备传输IIS和DSD数字数据。注意： 不要连接到机顶盒或视频播放器的HDMI输出。

同轴输入：COAX1和COAX2均可接受高达768KHz的PCM规格频率。对于DSD DoP标准输入最高为DSD256。

光输入：OPT1和OPT2均可接受高达192KHz的输入。对于DSD DoP标准输入到DSD64。

AES / EBU输入：该专业数字端口输入接受高达192KHz。用于DSD DOP标准输入为DSD64。

Ground端子：机箱接地。

模拟输出：RCA单端 XLR平衡各一组

ON / STBY: 电源开/待机

• DISPLAY: 液晶显示屏开启/关闭

• ITEM ▲▼ : 菜单选项

• MENU: 菜单模式进入/推出

• ENTER: 仅仅用于确认菜单选项

• SELECT ▲▼ : 菜单数值

• SOURCE ◄► :音源选择

• SEARCH: Quickly search for input with valid signal

• MUTE: 静音键

• VOL▲▼ :音量大小

菜单模式下设置逻辑

SAMPLE RATE ADJUST：采样率调整

从OFF“关闭”到PCM 44.1K，到PCM768K，再到DSD2.8M，最高到DSD24.6M

DIGITAL FILTER数字滤波模式

MINIMUM PHASE FAST快速最小相位、MINIMUM PHASE SLOW慢速最小相位、LINEAR PHASE FAST快速线性相位、LINEAR PHASE SLOW慢速线性相位、APODIZING FAST变迹快速、HYBRID FAST混合快速、BRICKWALL砖墙

OUTPUT LEVEL：输出电平

VARIABLE可变音量、FIX固定电平（纯解码）、HALF FIX一半固定电平

OUTPUT PHASE输出相位

NORMAL正常、INVERT反相

CHANNEL SETTING模拟输出通道设置

( L-CH ) ( R-CH )左右声道、( R-CH ) ( L-CH )右左声道、( L-CH ) ( L-CH )均为左声道、( R-CH ) ( R-CH )均为右声道

DIMMMER液晶屏亮度

HIGH BRIGHTNESS正常亮度、LOW BRIGHTNESS低亮度

LOAD DEFAULT菜单默认选项

NO不、YES -> PRESS ENTER按压ENTER键确认

MQA：

EVO DAC具备MQA技术，当播放MQA音频文件或串流时，面板显示MQA或MQA Studio。

IIS / DSD针脚定义

AES / EBU专业数字端口针脚定义

第1针：接地，第2针：正极，第3针：负极

平衡模拟输出

Normal正常相位输出模式：第1针：接地，第2针：正极，第3针：负极

Invert反相输出模式：第1针：接地，第2针：负极，第3针：正极

电源端口：第1脚为火线，第2脚为接地线，第3脚为中性线（零线）