# NuPrime Evolution STA新派进化后级

暂定零售价 38000元

Evolution STA在减少失真方面取得了突破性进展，在音质方面可与旗舰Evolution One媲美。双单声道配置的立体声功率放大器，额定功率为230W @ 8欧姆。

NuPrime Evolution STA在减少失真方面取得了突破性进展，我们称之为ODC失真消除设计，是多年来持续推进的先进D类音频技术。

典型的反馈误差校正设计，是将输出信号反相与原始输入信号求和以得出负误差信号，添加到输入信号降低失真。NuPrime的ODC-D类设计，从MOSFET器件和输出滤波电路中导出误差信号，大大减少了负反馈量，从而使失真THD+N大幅降低的同时，带来了自然和纯净的声音特性。

### 特点

- NuPrime突破性的ODC唯一失真消除D类设计。

- 前置级和D类振荡电路采用高端NJR MUSES8820运算放大器。

- 650kHz的高速开关频率可实现更大的分辨率。

- 550W大功率超薄环形电源变压器得到了加强，可以提供更清洁、更稳定的电源，并降低本底噪声。整个电源路径完全采用40A的超高电流低阻端子，提高电流动态能力。共52,000uF电源滤波电容。

- 用高质量的PCB走线代替通常的电路，最大限度地提高功率输出。

- 混合D类技术，保留了A类和D类放大的优点。

- 双单声道结构的立体声功率放大器。

### Evolution STA 进化后级的声音特性:

- 更宽更深的声场，在最大深度处不损失清晰度。细节以真实的方式呈现，没有人为的增强。

- 动态范围更快速和更宽的频域

- 超低失真，自然纯净

- 更干净的背景，提供更多细节和微动态

- 甲类般的温暖音色

### 参数:

- RMS额定输出功率：230W @ 8 Ohms , 310W @ 4 Ohms

- 峰值输出功率：270W @ 8 Ohms , 360W @ 4 Ohms

- 增益：x21

- 灵敏度：2Vrms

- 输入阻抗：47K Ohms

- 总谐波失真及信噪比： 0.0025%，95db @5W；0.007%，105db @50W；0.01%，110db @100W

- 频率响应: 10Hz to 50kHz (-3dB)

- 触发开关信号输入及输出

- 待机状态耗电功率：1.7W @ 230V

- 空置状态耗电功率：26W @ 230V

- 保险管：慢熔型, 7A , 250VAC

- 尺寸：430mm宽 x 372mm深 x 66.5mm高

- 重量：10.5Kg

- 包装尺寸：642mm x 594mm x 254mm

- 包装重量：14Kg

- 外观颜色：黑色 或 银色