NuPrime HD-AVP/AVA影院前级/功放 快速操作指南

1、液晶显示屏

2、遥控接收窗

3、待机指示灯：待机时，LED点亮。

4、USB端口1：用于连接U盘或移动硬盘。

5、输入选择：(TV>自带播放器Player>HDMI>收音Tuner>同轴Coaxial>光纤Optical>模拟Analog>USB)

6、主页按钮：打开屏幕主菜单。

7、菜单按钮：进入菜单设置。

8、左右选择光标：在播放器输入选择和菜单中，根据屏幕菜单上的方向移动光标。

9、向上和向下选择光标：在菜单中上下移动。

10、ENTER：确认选择

11、返回：返回到菜单上的上一个屏幕

12、电源按钮：电源开/关按钮

13、音量控制：减小和增加音量，范围从-∞〜+ 15dB，每一级为0.5dB。

1、FM天线座

2、立体声模拟输入：4组模拟输入，分别为AN1 / SAT，AN2，AN3，AN4

3、USB输入 及 解码后模拟输出（支持本地DSD格式）

4、数字输入：2组同轴 及 2组光纤，分别为CO1 / DVD，CO2，OPT1 / CD，OPT2

5、HDMI输出：HDMI 1和HDMI 2输出。只有HDMI 1具有ARC功能。

6、HDMI输入：6个独立的HDMI输入，分别为HDMI / BD，HDMI2 / Box，HD3，HD4，HD5，HD6

7、设置用麦克风插座：连接到麦克风进行房间均衡设置

8、蓝牙扩展端口：用于连接NuPrime BTR-8蓝牙接收器，支持APT-X。

9、触发输出：连接功率放大器 或 其它器材，可通过NuPrime HD-AVA上电。 （12V / 120mA）

10、RS232：串行端口，用于智能中控

11、迷你USB端口（升级）：用于升级NuPrime HD-AVA / AVP的固件。

12、于HD-AVA：立体声音箱接口

于HD-AVP：4 组XLR平衡输出接口，分别为左、中、右、超低音

13、7.1声道输出（非平衡）：前右FR, 前左FL, 侧右SR, 侧左SL, 后右SRB, 后左SLB, 中置Center, 超低音Subwoofer

14、混合输出L / R：能组合多个音频信号输入的立体声输出。

15、区域输出：提供三个额外的独立区域，用于多房间能力。 每个区域都可以设置独立的信号输入和音量级别。

16、红外输入/输出：支持红外接收器和红外发射器，允许接收和发送具有间接视距的远程信号。

17、USB接口2 / 3：用于连接U盘或硬盘驱动器存储。

18、LAN：网线接口

19、交流电源插座和保险丝盒：用于电源线连接到家用电源插座和安装保险丝。

遥控器

1、待机：将设备转到待机模式

2、首页：在屏幕上打开播放器菜单

3、模式+/- ：在聆听模式之间切换

4、输入选择：直接选择输入源

5、收音：调整调谐器频率

6、音频/设置：打开屏幕音频菜单

7、媒体/设置：打开屏幕菜单

8、返回按钮：返回到菜单上的上一个屏幕

9、确定（Enter按钮）：在屏幕菜单上确认选择

10、箭头键：根据屏幕菜单上的方向移动光标

11、信息：在播放器模式下，显示播放状态。

12、退出：退出屏幕菜单

13、选项：显示当前播放状态的选项（仅在播放器模式下）

14、输入：切换讯源

15、P +/-  ：在播放器模式期间，选择上一个或下一个音频/视频轨道/文件

在调谐模式下，选择预设频道

16、Vol +/-：音量

17、USB ：直接访问U盘 或 硬盘驱动器存储根菜单

18、HD2/输出：选择HDMI 2输出的输入信号

19、EQ：选择预设的房间均衡EQ设置

20、DIM：显示屏亮度

21、Mute: 静音

22 ~ 25：ABCD，目前不适用，拓展应用按钮

26、DVD / BD播放器控制

HDMI连接：

HDMI输出1、2接口，用于连接电视机 或 投影机，6个输入接口可连接DVD / 蓝光播放器、机顶盒等视频设备。使用HDMI，单根电缆可以传输控制信号、数字视频和多达八个通道的数字音频信号（包括双通道PCM，数字音频信号和多通道PCM多通道）。

HDMI视频支持HDMI 1.4和3D视频播放。播放设备的信号传输选项启用时，请务必使用“高速HDMI电缆”、“高速以太网HDMI电缆”。

如果视频输入信号与显示器的分辨率不匹配，则可能会导致无效输出信号。

HDMI接口支持以下音频格式：

1、双通道线性PCM（32-192 kHz，16/20/24位）

2、多声道线性PCM（最多7.1声道，32-192 kHz，16/20/24位）

3、位流：DOLBY DIGITAL，DOLBY DIGITAL Plus，DOLBY TrueHD，DTS，DTS-HD；高分辨率音频，DTS-HD主音频。

您的DVD / BD播放器必须支持以上音频格式的HDMI输出。

HDMI ARC功能：

音频返回通道（ARC）使具备ARC功能的电视机能够发送音频数据，HD-AVA / AVP无需通过额外的外部音频信号连接，使用HDMI输出1接驳即可。

环绕音箱示意图

房间均衡设置：

自动智能房间均衡设置涉及到麦克风测试。它可以自动测试连接扬声器的数量，最佳频率拐点，以及音箱、座位等距离。在进行声学扫描之前，请确保所有音箱已连接妥当。

连接测试麦克风：

1、将包装中包含的测试麦克风连接到后面板上的SETUP MIC插孔 > 将麦克风置于主聆听位置，并与收听者的耳朵平行 > 确保麦克风直立，传感器朝上。为了确保测试的准确性，请勿在操作过程中握住或触摸麦克风

2、进入屏幕菜单，进入设置

3、选择Auto Room EQ

4、按照屏幕上的说明完成测试过程

HOME主菜单

1、名称+4个随机产生的数字。 这可以确保在Wi-Fi连接期间具有唯一的名称。

2、IP地址指示灯。在直接模式下，HD-AVA / AVP内部生成固定的IP地址：192.168.59.254。 互联网连接时，局域网会为HD-AVA / AVP生成IP地址。

3、显示NuPrime HD-AVA/AVP的PIN码

4、文件管理：NuPrime HD-AVA / AVP有三个USB连接端口可以接受USB闪存驱动器和硬盘驱动器存储。文件管理允许NuPrime HDAVA / AVP访问这些存储，还可以访问网络存储和播放文件。

5、打开输出/输入选择菜单，允许HDMI输出在输入信号之间进行选择。

6、音频设置：打开NuPrime HD-AVA / AVP OSD设置菜单。

7、设置：进入子菜单

Network网络

Audio音频

Video 视频

System系统