NuPrime IDA-16解码合并功放 快速操作指南

电源按键：长按3秒钟开机。显示ON，待机指示灯熄灭。开机状态下长按3秒处于待机状态。显示OFF，待机指示灯亮。

< 及 > 输入切换：左键 或 右键 循环切换输入音源：U（USB数字输入）> C（同轴数字输入1）> C（同轴数字输入2）> O（光纤数字输入1）> O（光纤数字输入2）> A（模拟音频输入）

音量 及 静音 按键：

降低（提升）音量 按键，长按3秒将快速降低（提升）音量；

降低、提升音量按键，同时按压 并 保持3秒，功放进入剧院模式（纯后级模式，音量不可调整）

电源插座 及 开关：交流电源开关打开后，IDA-16将处于待机模式，红色LED指示灯在前面板上亮起。

RS-232插座：用于中央控制

| 命令 | 动作 |
| --- | --- |
| $IDA16 >S?z | 电源开 |
| $IDA16 >S@z | 电源关 |
| $IDA16 >SLz | 上一个音源 |
| $IDA16 >SRz | 下一个音源 |
| $IDA16 >SUz | 提升音量 |
| $IDA16 >SDz | 降低音量 |
| $IDA16 >SMz | 静音 |
| $IDA16 >STz | 剧院模式（该模式音量不受控制！！！） |
| $IDA16 S1z | USB输入 |
| $IDA16 S2z | 同轴1输入 |
| $IDA16 S3z | 同轴2输入 |
| $IDA16 S4z | 光纤1输入 |
| $IDA16 S5z | 光纤2输入 |
| $IDA16 S6z | 模拟输入 |