NuPrime IDA-8解码合并功放 快速操作指南

前面板

左侧旋钮：输入选择旋钮 及 电源开关按键

长按3秒为电源开/关待机模式，旋转旋钮在输入之间切换

右侧旋钮：音量旋钮 及 静音按键

显示屏内容：切换音源显示码率：

（PCM） 44.1  48    88.2    96   176.4   192   352.8   384

（DSD） d2.8  d5.6  d11.2

（音量） 00 ~ 99

（输入通道）C1: 同轴数字  O2: 光纤数字  U3: USB  E4: 拓展输入 A5: 立体声模拟输入

背面板

输入接口：

C1：同轴数字输入  O2: 光纤数字输入 U3：USB异步数字输入 E4: 拓展输入（适用于新派BTR-8蓝牙模块 或 WR-100数播模块） A5: 立体声模拟输入

输出接口：

SUB：前级输出，可连接有源超低音，或 STA-9后级功放

SPEAKER扬声器输出：可用于U叉形音箱线接口，推荐使用香蕉插。

交流电源插座 及 电源开关：打开交流电源开关后，IDA-8将处于待机模式，红色LED

指示灯在前面板上亮起。

遥控器

DIS：显示屏开关

如何使用IDA-8的DSD规格：

一、推荐使用具备DSD数字输出的数字播放器，使用USB线连接，设置、选择数播的输出通道为IDA-8即可；

二、使用苹果mac或电脑，以USB线连接。

苹果mac不需要安装驱动程序，推荐使用JRiver播放软件。

电脑请安装NuPrime驱动程序。推荐使用JRiver或者Foobar 2000播放软件。

Win7,8,10驱动下载：http://www.interhifi.com/upload/nuprime_win10.exe

Winxp驱动下载：http://www.interhifi.com/upload/nuprime_winxp.exe