NuPrime MCH-K38 八声道后级功放 快速操作指南

NuPrime MCH-K38的后面板包括4套立体声放大器输出模块，总共8个声道。每套可以桥接成一个单声道放大器，使NuPrime MCH-K38被设置成以下的通道选择：

8声道：每声道210瓦；

7通道：1套为单声道400瓦，另外为6声道/每声道210瓦；

6声道：1、2套为单声道，每声道400瓦，3、4套为4声道、每声道210瓦；

5声道：1、2、3套为单声道，每声道400瓦，4套为2声道、每声道210瓦；

4声道：全部设置为单声道，每声道400瓦。

1、XLR及RCA开关：选择输入信号方式为平衡 或 RCA输入

2、MONO和STEREO开关：选择桥接模式 或 立体声模式

3、 XLR和RCA输入接口

4、扬声器输出端子

桥接模式：将拨杆拨往mono端。注意：桥接模式时，下方接线柱不可接驳音箱。

1、待机指示灯：红灯表示待机状态；绿灯表示工作状态；关灯表示本机已关闭电源。

2、红外接受窗

3、立体声模式指示灯：红色表示输入信号来自XLR；绿色表示输入信号来自RCA；关灯表示通道关闭或处于桥接模式。

4、桥接模式指示灯：红色表示输入信号来自XLR；绿色表示输入信号来自RCA。