NuPrime AMG PRE/STA

快速操作指南

AMG-PRE前级

接线：输入1接驳平衡信号线，输入2-4接驳单端信号线；单端输出及平衡输出可同时接驳后级功放。

- 电源：打开背部机械电源开关I后，长按音量/音源/电源旋键3秒，AMG-PRE前级开机；可以使用遥控器电源按钮开机。

- 按压音量/音源/电源旋键，切换音源输入1-4。

- 旋转音量/音源/电源旋键，控制音量大小，从00-99，每级0.5dB。

- 低频/谐波增益旋钮，共4级：关闭/ 2.2dB(125Hz) / 4.5dB(100Hz) / 5.3dB(75Hz)。

- 增益切换拨杆，共2级：3.2（高）/ 2.1（低）。

- 相位切换拨杆：正相（0°） / 反相（180°）。

AMG PRE遥控器可操作开关、音量、输入；当AMG-STA后级面板电源拨杆关闭时，可以使用本遥控器AMP电源键遥控AMG-STA后级开关。

AMG-STA后级

接线：使用单端信号线时，BAL-UNBAL拨杆置于UNBAL端；使用平衡信号线时，置于BAL端。音箱线注意区分左（L）、右（R）及正负。STEREO-MONO拨杆置于STEREO端。

如果将AMG-STA作为单声道后级（桥接模式）使用，请按下图接驳操作：

1，请将STEREO-MONO拨杆置于MONO端。

2，输入信号线插入R端，使用单端信号线时，BAL-UNBAL拨杆置于UNBAL端；使用平衡信号线时，置于BAL端。

3，按照机身背面BTL红色标识接驳音箱线，正极为原R+，负极为原L+。

电源：打开背部机械电源开关I后，将正面电源拨杆拨起，AMG-STA后级开启。如果使用AMG-PRE遥控器操作，则电源拨杆应置于拨下关闭状态。