# NuPrime STA-9X功率放大器

暂定售价： 9200元/台

A+D类立体声功率放大器可桥接为 330W

NuPrime STA-9X是一款功率2 X 130W的A+D类立体声放大器，可桥接成330W单声道放大器。设计了偶次谐波电路，具有A类放大器和类似电子管放大器的有吸引力的声音特点。STA-9X的频率响应高至50kHz，提升了人声的情感体验；同样，乐器的高音域达到了仿似现场表演的高度。

STA-9X放大器改进了STA-9的ULCAM（超线性A类模块）+D类设计，并将AMG-STA的设计理念下移。通过在输入级加入强大的高阻抗单端无负反馈放大器电路，和双负反馈D类功率级，STA-9X的声音温暖而有活力，具有显著的速度和清晰度。NuPrime放大器改进了传统的D类开关设计，使用自振荡电路来产生脉宽调制。STA-9X的开关频率为600kHz，远远超过大多数的D类放大器。

NuPrime的高效环形变压器，使其成为一个完整的新线性电源组合，减少了高频噪音，加强了低频性能。NuPrime专有的隔离脚的阻尼效果，可以吸收和消除降低音频振动，使得整体音效是前所未有的瞬态速度和令人震惊的动态冲击水平。

NuPrime STA-9X具有频带宽广、通透、动感、质感奢华、高频延展的声音特性。

特征:

•单端 A+D 类放大器，STA-AMG技术下移
•可在立体声或桥接单声道模式之间切换。
•增强的偶数谐波电路，类似于电子管放大器最有吸引力的特点，但没有其缺点和限制。
•空载条件下可靠性高，增强了短路保护性能。
•高输出电流，增强驱动低阻抗扬声器能力。
• 600 kHz 开关频率，可准确再现音乐信号。
•带有高效环形变压器的新型线性电源。减少了高频噪音，加强了低频性能。
•信号路径直接耦合避免了交联电容，实现了纯粹的音乐享受。

NuPrime的音效

广阔的声场

快如闪电的动态效果

超低的失真和噪音

音乐从纯净的背景中出现，细腻的细节和细微的差别保持不变

参数

- 输入:

  - RCA单端 x 1

  - XLR平衡 x 1

  - 带TRIGGER IN (12V)触发开关

- 输出:

  - 立体声音箱线端子 x 1

  - 单声道音箱线端子 x 1

  - 带TRIGGER OUT (12V)触发开关输出

- 额定功率: 2 X 130W / 1 X 330W @ 8 Ohms

- 峰值功率: 2 X 170W / 1 X 370W @ 8 Ohms

- 输入阻抗: 47k Ohms

- 增益: x 28.5

- 信噪比: > 90dB @ 1W, 10W, 100W

- THD+N: 0.005% (立体声模式) / 0.005% (单声道模式)

- 频率响应: 10Hz to 50kHz

- 保险丝: 3A, 250VAC慢熔型

- 尺寸: 235 mm 宽 x 281 mm 深 x 60 mm 高

- 重量: 4 kg

- 颜色: 黑 或 银