串流功放一体机

| 包装箱内物品 |  |
| --- | --- |
| 欧规电源线 | x1 |
| 遥控器 | x1 |
| USB 线 | x1 |
| 光纤线 | x1 |
| 操作手册 | x1 |
| 快速设置指南 | x1 |
| Wi-Fi 及蓝牙天线 | x2 |

出厂默认设置

按住后面板的红色按钮5秒钟，可以将A300恢复为出厂默认设置。

指引

您可以通过有线或无线连接方式将A300一体机连接到家庭网络中。

  - 如若需要建立有线或者wifi无线网络连接，请确保使用标准的网络路由器。

  - 可以使用平板电脑，智能手机和其他支持iOS（苹果）或Android操作系统的设备作为操作控制器。 这些设备由用户自己提供。

  - 请从App Store下载Omnia Receiver App并将其安装到iOS设备，或者从Google Play Store下载Omnia Receiver App到Android设备。

  - 如果使用Windows电脑作为音频源之一，请从NuPrime官方网站（https://www.nuprimeaudio.com）的Omnia A300产品页面，下载并设备驱动程序。中国国内用户请访问：http://120.25.165.102/upload/

  - 确保您的A300已更新为最新固件。

有线网络连接

使用一条网络线（用户自己提供），自A300的 LAN口连接至您的路由器。

启动 A300

开启A300电源。 请等待3分钟以使其软件系统启动。 按一下后面板上的红色按钮（请勿长按）。

无线网络设置

○1  首次启动Omnia Receiver应用app时，它将自动搜索Omnia WR-1。 如果未检测到任何兼容设备，则该app将显示以下屏幕：

○2  如果开机后没有按过背面板上的红色按钮（请勿长按），请现在按下。

○3  选择Omnia A300设备（app将所有接收设备显示为Speaker扬声器）

○4  通过在移动设备上选择与Wi-Fi网络相同的SSID，在Omnia A300上配置Wi-Fi设置。

○5  等待A300连接到所选的Wi-Fi网络。

○6  设备已连接。

○7  （可选）登录到Amazon Alexa之类的在线流媒体。

○8  可以自己命名设备。	○9  从标准房间名称列表中选择

或创建自己 的房间名称。

○10使用NuPrime Omnia的app播放音乐。

○11 选择 "添加更多服务 "来隐藏或显示音乐服务列表。如果您打算使用物理连接的输入作为音源，请隐藏未使用的音乐服务。这些服务大多可以完全由app控制。对于Spotify，你需要安装他们的app，并首先使用他们的app向Omnia Receiver播放。然后，你可以从Omnia Receiver中控制播放列表。

○12 同上

○13如果您不使用流媒体服务，请选择输入源。

注意：随着器材在升级过程中重启，NuPrime Omnia App将暂时失去与A300的连接。 请退出app，然后在升级完成后重新打开。

控制多台A300并再串流

○1  每台A300都由Omnia Receiver app独立控制，并且可以从“设备列表”中进行访问。 您可以为每台A300分配不同的名称，选择播放的歌曲，甚至将它们分组以播放相同的音乐。 要对设备进行分组，请按住设备图标，然后向另一台A300或现有组拖动。

○2选择一个组或单台设备播放音乐。

群组的母音乐源和再串流

将多台设备组合在一起时，组中的第一台设备将充当音乐源的主机。当主机从蓝牙，模拟或光纤等各种输入端接收音乐时，会将音乐源串流传输到组中的所有设备。

无线网络操作

- 从平板电脑，智能手机或计算机的Wi-Fi设置连接设置菜单中，选择A300的唯一网络ID *，然后加入。

- “…控制面板”菜单窗口应自动打开。若无，请打开浏览器，然后访问http://10.1.2.3。

- 从“…控制面板”菜单中选择“配置Wi-Fi”。 从“配置无线”下拉菜单中选择您的网络或适用的无线网络名称（SSID）。

- 在“输入密码或密钥”字段中输入无线网络的密码。

- 从下拉列表中选择“玩家名称”，或使用屏幕键盘在“自定义名称”字段中创建自定义的房间名称。

- 选择“更新”以保存所有设置并完成A300的设置连接。 不要忘记返回设备的Wi-Fi设置部分，以确认它已重新连接到正确的Wi-Fi网络。

介绍

NuPrime Omnia A300是功能齐全的多房间串流合并式功放机，专为发烧友设计，可以播放高分辨率本地音乐库中及网络流音乐。

  - 功率： 2 x 150W @ 8 欧姆， 2 x 200W @ 4 欧姆

  - Wi-Fi 24-bit/192kHz 及蓝牙 5.0 aptX HD串流

  - 多组输入涵盖数字及模拟端口，规格：IIS 32-bit/768kHz, USB 24-bit/384kHz,  DSD256

  - 支持主要的在线流媒体服务，网络DLNA，AirPlay和AirPlay 2流媒体

通过免费的iOS和Android应用app，您可以轻松控制您的音乐系统，并选择您的源音乐和分组设备（包括接收流媒体）。

聆听操作

  - 一体机背面板的开关拨杆，可匹配4欧姆或8欧姆阻抗的音箱。我们建议在大多数情况下使用采用8R设置，以获得更自然的声音。即使音箱标称阻抗为4欧姆，也请尝试用8R设置来聆听比较，然后确定一个你喜欢的设置。

  - A300的线性和中性的声音特性，使其适合各种音箱和音乐源。通过高速DSP调节的EQ预设 和 响度（低音增强）选择，可以根据系统和音乐源进一步设定声音走向。

端口及按键的识别

背面板

- 电源插座

  - 连接市电

- 电源开关

  - 开启/关闭电源

- 出厂预设/ Wi-Fi 设置按钮

  - 长按5秒钟可恢复出厂设置。

  - 如果Wi-Fi与A300断开连接，请按一次以搜索Wi-Fi信号。

- 触发输出

  - + 12V TRIGGER OUT用于控制配备+ 12V触发输入的外部设备。 使用双3.5mm公插头的电缆。

- 音箱阻抗拨杆

  - 匹配4欧姆或8欧姆标称阻抗的音箱（请检查或咨询您的音箱规格）。 请在关机状态下设置此开关。

- 右声道音箱输出

- 左声道音箱输出

- 同轴数字输出

- 光纤数字输出

- 前级输出

  - 使用立体声RCA信号线，连接到兼容设备（例如后级放大器或有源音箱、低音炮）。

- 模拟输入

- IIS输入

  - 使用HDMI电缆连接NuPrime音源设备，例如CD转盘或音乐服务器。其它设备是否兼容，请询问销售商。

  - 支持PCM 32BIt / 768kHz和DSD 256数据流的采样率。

- 天线座 (Wi-Fi 及 蓝牙)

  - 提供 Wi-Fi及蓝牙无线连接

  - 双波段 (2.4GHz及 5GHz).

  - Qualcomm蓝牙 5.0 (aptX HD)

- 光纤输入

- USB输入

  - 连接到计算机，平板电脑，音乐播放器或NAS的USB音频输出。 支持PCM    384kHz和DSD256。

- LAN网络口

前面板

- 6.3mm耳机口

- 3.5mm耳机口

- 显示屏

- 旋按钮

- 天线

显示屏

- 音乐源

- 音量， 0 -99级

- Wi-Fi 或 Bluetooth 蓝牙

- EQ均衡预设

- 当A300处于待机模式时，琥珀色LED点亮。

菜单

电源开启

NuPrime 商标

待机

长按旋按钮5秒钟进入待机状态，琥珀色LED点亮

显示亮度

按下遥控器的“ MUTE”按钮3秒钟，可将背光等级从00调整为10

音源选择

A300 提供 Wi-Fi, Bluetooth蓝牙, AUX模拟, IIS, Optical光纤, USB 输入

- 按下旋按钮，在输入音源之间切换。

- 旋转调整音量

模拟输入	IIS数字输入

光纤输入	USB输入

蓝牙输入

均衡设置

NuPrime专有的EQ设置，可以让用户根据音乐和设备的匹配来选择自己的听觉体验。虽然名字叫“Loudness响度”，但响度预设为听众创造的是温暖和冲击力，而不是更响的声音。

反复按下Loudness响度按钮，将在以下预设之间循环： Flat平直, Loudness增强, Loudness增强+, Loudness增强++, Rock摇滚, Jazz爵士, Pop流行, Classic古典

遥控器

- 电源待机键。完全切断电源，请使用背面板的电源开关。

- NuPrime的 EQ均衡预设

- 为喜爱的音乐服务预设频道。

- 音源选择

- 音乐播放功能键

规格

  - 功率: 150W @ 8 ohms; 200W @ 4 ohms （双声道同时驱动）

  - THD:

    - <0.02% (AUX IN, 1W, @ 8 & 4 ohms)

    - <0.01% (OPT IN, 1W, @ 8 & 4 ohms)

  - 信噪比: >95 dB (数字输入, 10W out @ 8 ohms)

  - 削波功率: >230W (1kHz @ 4 ohms, 双声道同时驱动)

  - 频率响应: 12 Hz - 22 kHz (+0.6 /-1 dB)

  - 通道分离度: >85dB (1 kHz AUX); >105 dB (10 kHz 数字)

  - 输入灵敏度:

    - 0.85V (AUX 及 OPT) for 100W @ 8 ohms

    - 0.75V (AUX 及 OPT) for 100W @ 4 ohms

  - 待机耗电: <0.5W

  - 采样位深: 16-32 bit

  - 串流音频处理引擎:  至 192KHz / 24-bit

  - IIS/DSD 输入:	PCM  768KHz/32Bit 及  DSD256

  - USB输入:	PCM  384kHz/32Bit 及 DSD256

  - 光纤输入:	PCM  192KHz 及 DoP格式 DSD64

  - MQA*

  - 蓝牙: 两路（接收和耳机模式）

  - 串流: 蓝牙5.0 (aptX HD), DLNA, AirPlay, AirPlay 2*

  - 网络: Gigabit Ethernet RJ45, 802.11 b/g/n Wi-Fi

  - 流媒体服务: Amazon Music, Deezer, iHeartRadio, Qobuz, QQ Music, Spotify, TIDAL, TuneIn, Napster, Ximalaya

# Text boxes

Omnia A300

快速使用说明

www.nuprimeaudio.com