Omnia S1是一种专用流媒体音频设备，可作为数字音频的服务器和播放器，兼容DLNA / UPnP，因此可以灵活地将存储在Omnia S1上的音乐流式传输到其它兼容DLNA / UPnP的设备; 以及从其它DLNA / UPnP兼容服务器向Omnia S1传输音乐。 您可以选择任何DLNA / UPnP兼容的app（例如Bubble UPnP）与Omnia或NuPrime App一起使用。

Omnia S1允许通过解码器播放高分辨率PCM和DSD音频（DoP和I2S）。

I2S 端口定义:

支持的音频格式

文件类型

AAC, AIFF, ALAC, APE, DSF, DXD, FLAC, MP3, OGG, WAV, WMA

比特率

16bits, 24bits, 32bits

采样率

PCM: 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8, 384 KHz

DSD: 2.8MHz (光纤、同轴),  45.2MHz (I2S)

Omnia S1可通过网线连接互联网，或使用随附的USB无线模块无线连接到您的网络。

使用网线将Omnia S1连接到路由器。默认情况下，Omnia将自动通过DHCP从路由器获取IP地址。 几分钟后，通过后置开关打开Omnia S1，Omnia Server和Renderer都应在网络设备下可见。

无线连接（注意：执行此设置需要HDMI显示器和USB鼠标）

将随附的USB无线模块插入Omnia S1后面板上的一个可用USB端口，将USB鼠标连接到另一个可用的USB端口， 通过HDMI线将显示器连接到Omnia S1。 打开Omnia S1并等待第一次初始化完成（设备可能在初始化期间自动重启）。 设置图标位于主屏幕的底行，单击设置图标，将进入设置页面。 点击WIFI，进入WIFI设置页面。 WIFI的切换位于屏幕的右上角。

将其切换为“ON”，系统将开始扫描可用的WIFI网络。 从列表中选择要连接的网络。 对于安全网络，系统会要求您输入密码。 使用屏幕键盘（或连接到Omnia S1的USB键盘）输入密码，Omnia S1应连接到无线网络。

* 请注意，Omnia S1需要一些时间来执行首次初始化。以后的启动时间将显着降低。

管理员设置网页

本地访问

如果您将显示器、鼠标和键盘连接到Omnia，可以通过单击主屏幕上的“红丝带”图标访问管理员设置页面。

远程访问

可以通过与Omnia S1位于同一网络的任何Web浏览器访问管理员设置网页。 您需要网络上的Omnia S1的IP地址才能进入浏览器的URL栏。 以下是使用Windows PC识别IP地址和访问管理员设置网页的示例。

此页面上的设置允许您执行Omnia的管理功能。

Server Name服务器名称 – 显示将出现在UPnP浏览器/控制器中的Omnia Server的当前名称。

Renderer Name播放器名称 – 显示将出现在UPnP浏览器/控制器中的Omnia渲染器的当前名称。

New Server Name新服务器名称 – 更改UPnP浏览器/控制器中显示的Omnia Server的名称。要进行更改，请在文本框中键入新名称，然后单击“更改服务器名称”按钮。

New Renderer Name新的播放器名称 – 更改UPnP浏览器/控制器中显示的Omnia Server的名称。 要进行更改，请在文本框中键入新名称，然后单击“更改服务器名称”按钮。

Restart DLNA Services重新启动DLNA服务 – 单击按钮以重新启动服务器和渲染器（如果它们对控制器没有响应）.

Rescan Media and restart SERVER重新扫描 媒体库 并重新启动服务器  – 单击按钮重新扫描音乐库（将新音乐添加到连接的存储设备时）并重新启动服务器.

Reset Server Database重置服务器数据库 – 单击按钮以重置服务器数据库（如果音频文件的索引已损坏，即显示错误的曲目信息）.

Check Update检查更新升级 –单击按钮以检查是否可以在线获得更新版本的应用程序包。 如果有更新版本，系统将自动下载软件包并重新启动设备以执行更新（需要互联网连接）。

Power Off/Reset Omnia关闭电源/重置Omnia – 单击按钮关闭电源（特别推荐，在连接机械硬盘驱动器时，通过主开关关闭Omnia之前）或重启设备。

# 使用 Omnia S1 作为音乐服务器

在第一次初始化期间，系统将搜索所有物理连接的存储设备以获取可播放的音乐内容，并自动将它们添加到音乐库中。服务器兼容DLNA / UPnP，因此您可以使用任何DLNA / UPnP软件（例如BubbleUPnP）浏览音乐库，并将音乐内容流式传输到同一网络上的任何DLNA / UPnP兼容播放器。要选择Omnia S1作为音乐服务器，请参阅您正在使用的DLNA / UPnP软件的说明或指南。如果随后将新音乐内容添加到存储设备，则可以使用管理员设置网页刷新库。

# 使用 Omnia S1 作为音乐播放器

系统启动时，Omnia S1 的DLNA / UPnP兼容播放器将自动启动。 在您首选的DLNA / UPnP软件中，选择Omnia S1作为播放器，您将能够从同一网络上的任何DLNA / UPnP兼容服务器流式传输音乐。

# 使用流媒体应用App

注意：该操作需要HDMI显示器和USB鼠标。

Omnia S1预装了一些流媒体应用 App。 这些应用App的版本已经过验证，您需要使用自己的帐户为这些应用程序执行初始设置。应用程序的运行方式与在其它Android设备上安装的方式相同。

请访问NuPrime网站以获取支持的流媒体应用列表。

# Text boxes

| Omnia S1流媒体音频播放器 | Omnia S1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 快速操作指南 |  |