NuPrime STA-9

快速使用说明书

立体声后级 模式 接线

使用RCA信号线时，L左声道及R右声道分别接驳前级放大器的输出端，BAL-UNBAL拨杆置于UNBAL状态； 使用XLR平衡信号线时，L左声道及R右声道分别接驳前级放大器的输出端，BAL-UNBAL拨杆置于BAL状态；

STEREO-MONO拨杆置于STEREO状态，左、右音箱线分别接驳L、R，注意+ / -端子。

单声道后级 桥接模式 接线

使用RCA信号线时， BAL-UNBAL拨杆置于UNBAL状态，R右声道端子接驳前级放大器的输出端；  使用XLR平衡信号线时，BAL-UNBAL拨杆置于BAL状态，R右声道端子接驳前级放大器的输出端；

STEREO-MONO拨杆置于MONO状态，音箱线的正极接驳R+端，负极接驳L+端。桥接模式时每台STA-9只接驳一只音箱。

插入电源线，电源开关置于I时开机；电源开关置于O时关机。