NuPrime WR-100网络播放器使用说明书

1、多功能LED指示灯

该指示灯不同的颜色显示不同的功能状态：

黄色闪烁：启动状态。 黄色LED闪烁大约一分钟，直到WiFi开始操作。请等到LED变白，WR100可以进行操作。

白色：正常工作状态。指示灯有四种状态：

缓慢闪烁：启动和等待连接

快速闪快：连接

永久白色：a、连接到家庭网络；b、直接模式连接

后面板

4、DC IN: 直流电源输入

可使用5V1A的手机电源适配器。NuPrime的DAC-9等器材的拓展接口可连接。

5、LAN网络接口

接入家庭网络。当LAN口接入时，wi-fi关闭。

6、光纤输出

7、模拟音频输入

连接到辅助音源。这个输入由APP进行选择。

8、模拟音频输出

9、WLAN

便于连接到家庭Wi-Fi网络。按此键和路由器的WPS密钥同时进行自动Wi-Fi配对。

10、DIR MODE /RESET：直连、复位

a、短按（1秒）：将设备设置为DIRECT直连模式。 在这种模式下，您可以直接播放手机、平板中的音乐而无需本地wifi网络。

b、长按（超过6秒）：RESET复位：返回出厂设定（送货状态）

准备工作

请准备好安卓或苹果手机/平板，家庭局域网络/wi-fi网络，在手机/平板上下载、安装“Nuprime Audio”App。

然后在App上创建您的账户：点击“新建” 创建帐户，填写并创建自己的密码 然后注册输入您的激活密钥（密钥位于Quick说明书的后面，打开WR-100的包装盒时可见）。

将WR-100连接到互联网环境中

请将设备放置在能接收到wifi信号之处，或者连接网线。

然后有几种方法将WR100与您的家庭Wi-Fi路由器相关联：

a、使用“WLAN”键连接设备：同时按下路由器的WPS密钥和WR100的WLAN密钥。LED快速闪烁（白色）。 大约10〜40秒后，Wi-Fi 的LED就亮了，设备变为永久白色：本机连接到您的网络中。

b、使用浏览器连接设备：如果您的路由器没有WPS密钥，请打开手机/平板上的WLAN设置，或使用电脑，并寻找Wi-Fi网络：可以在列表中发现Nuprime-WR100_xxxxxx-AJ（xxxxxx取决于您的设备序列号），选择并连接。打开浏览器，您的手机/平板/电脑浏览器将自动重定向到登录网页。 如果不会自动重定向，请在浏览器中输入地址：http://172.19.42.1。您可以为您的WR-100命名（这是将显示的设备名称）；在滚动菜单中选择您的家庭wifi网络名称，然后输入wifi密码；点击“连接”，连接上时，LED将变为永久白色。

播放音乐

请确保您的手机/平板和WR-100连接到同一Wi-Fi网络。

a从您的手机/平板电脑播放音乐：

在手机/平板电脑上打开NuPrime Audio应用app，等待您的设备显示（显示“无线适配器”或您已经命名的名称）。注意：1.如果您的Wi-Fi网络上连接了多个音频设备，则会

显示为列表。2.根据网络的速度，音频设备最多可能需要1分钟才被显示。

选择要播放的音频设备，然后按菜单按钮：应用程序要求您选择音乐的来源。

选择“此手机上的音乐”和“所有歌曲”：歌曲在您的手机/平板电脑上显示。

选择一首歌曲，然后点按“立即播放”，歌曲将在您的设备上播放

按菜单按钮返回列表，并添加更多歌曲。

注意：1. APP可以从您的本地的歌曲创建播放列表，或从NAS创建，但不能混合；

2.该应用程序可以发现和播放现有的手机播放列表，但不能修改它。

网络收音机

转到APP菜单，选择“音乐服务”“AllPlay收音机”，下载APP并创建一个帐户

启动AllPlay Radio APP，选择要播放的设备

选择收音机，它将在您的设备上播放，返回到NuPrime APP可以完全控制您的设备。

网络音乐

APP可以发现您的家庭网络中的DLNA服务器，它可以是一台NAS，一台电脑（windows

7及以上），或简单的有DLNA功能的路由器（硬盘连接在路由器的USB端口上）。

付费在线串流音乐服务

您的WR100可以串流播放Spotify，Rhapsody，Napster等在线音乐。打开音乐服务选项卡，启动服务，下载APP、登录。 在线串流音乐服务需要注册，并可能会收取一些费用。

多设备、多房间控制

如果连接了多个移动设备到您的家庭网络运行NuPrime Audio的APP，你可以建立一个常见的播放列表，从您的不同移动设备。

.

如果在家庭Wi-Fi网络上同时连接了多个音频设备（多台WR-100音频适配器，或其它NuPrime设备），您可以在“客厅”音箱播放手机A上的一首歌曲，并且可以从连接到wifi上的任何移动设备在“书房”音箱播放另一首歌曲。

注意：1.所有音频适配器、移动设备必须连接在同一个Wi-Fi网络上。

2.网络的速度对于多房间功能来说是非常重要的。 如果有更多的连接，建议使用5GHz多媒体路由器。

按屏幕顶部的扬声器标志显示设备列表：

按“组按钮”，然后选择要分组的音频设备。 然后按“确定”

设置

按此按钮可访问系统设置，进行下列操作：

重命名您的音频设备；

重新启动应用程序或设备；

检查音频设备接收到的信号；

检查家庭路由器分配给音频设备的IP地址；

为音频设备分配密码；

检查音频设备是否有新固件可用。

Direct mode直连模式（无线接入点模式）

按下本机背面的DIR.MODE / RESET按钮（按一次，约一秒钟）。

LED指示灯闪烁几次，然后变为永久白色。浏览您的移动设备上的LAN列表，然后选择“无线适配器”或者您的设备名称（如果您已经重命名），然后将PC连接到音频适配器。打开app并直接播放。

恢复路由器模式：重新按DIR.MODE按钮（按一次，大约一秒）。

注意：1，按直接模式键退出直接模式后，等待最小30秒钟，让音频设备重新连接到路由器模式

2.在直接模式下，多区域和多房间功能不可用。

DLNA路由器操作

WR-100兼容DLNA音频串流播放。

故障处理

无法连接WR-100至路由器：重置设备（按背面的RESET键超过6秒），等待约一分钟，再试连接。如果WR-100曾经连接到Wi-Fi网络，并且您想要将其连接到另一个网络，也必须重置。

在APP中看不到我的设备：请确保您的移动设备（手机/平板）连接到与您的设备相同的网络中。打开APP后，等待30秒到1分钟（具体取决于您的网络速度），系统需要时间发布识别。

一些歌曲不能播放：系统不支持WMA格式。

无法从网络播放歌曲：检查您的PC或NAS是否有活动防火墙。